Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве

Гигиенические нормативы
ГН 2.1.7.2041-06

1. Подготовлены коллективом авторов в составе: Н. В. Русаков, И. А. Крятов, Н. И. Тонкопий, Ж. Ж. Гумарова, Н. В. Пиртахия (ГУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды им. А. Н. Сысина РАМН); А. П. Веселое (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

2. Рекомендованы к утверждению Бюро Комиссии по государственному санитарно-эпидемиологическому нормированию при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол № 2 от 16 июня 2005 г.).

3. Утверждены Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г. Г. Онищенко 19 января 2006 г.

4. Введены в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 января 2006 г. № 1 с 1 апреля 2006 г.

5. Введены взамен гигиенических нормативов «Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-допустимых количеств (ОДК) химических веществ в почве» № 6229-91 и ГН 2.1.7.020-94 (дополнение 1 к № 6229-91).

6. Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации (регистрационный номер 7470 от 7 февраля 2006 г.).

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения и область применения

II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

Примечания к разделу II

III. Указатель основных синонимов и их порядковые номера в таблице

Федеральный закон Российской Федерации 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

«Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее – санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний» (статья 1).

«Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц» (статья 39, п. 3).

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2006 	Москва 	№ 1

О введении в действие 
гигиенических нормативов
ГН 2.1.7.2041-06

На основании Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650, 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации, от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в действие с 1 апреля 2006 года гигиенические нормативы ГН 2.1.7.2041-06 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 19 января 2006 года.

Г.Г. Онищенко

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Главный 
государственный санитарный врач 
Российской Федерации

Г. Г. Онищенко

19 января 2006 г.

Дата введения: 1 апреля 2006 г.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 февраля 2006 г.

Регистрационный N 7470

2.1.7. ПОЧВА, ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ОТХОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПОЧВЫ

Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
химических веществ в почве

Гигиенические нормативы
ГН 2.1.7.2041-06

# I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве" (далее - нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2003, N 2, ст. 167; N 27, ст. 2700; 2004, N 35) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) с изменениями, которые внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2005 N 569 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 39, ст. 3953)

1.2. Настоящие нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в почве разного характера землепользования.

1.3. Нормативы распространяются на почвы населенных пунктов, сельскохозяйственных угодий, зон санитарной охраны источников водоснабжения, территории курортных зон и отдельных учреждений.

1.4. Настоящие нормативы разработаны на основе комплексных экспериментальных исследований опасности опосредованного воздействия вещества - загрязнителя почвы на здоровье человека, а также с учетом его токсичности, эпидемиологических исследований и международного опыта нормирования.

1.5. Соблюдение гигиенических нормативов является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

# II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

| № п/п | Наименование вещества | № CAS | Формула | Величина ПДК (мг/кг) с учетом фона (кларка) | Лимитирующий показатель вредности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Валовое содержание |
| 1. | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | С20Н12 | 0,02 | Общесанитарный |
| 2. | Бензин | 8032-32-4 |  | 0,1 | Воздушно-миграционный |
| 3. | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,3 | Воздушно-миграционный |
| 4. | Ванадий | 7440-62-2 | V | 150,0 | Общесанитарный |
| 5. | Ванадий+марганец | 7440-62-2 + 7439-96-5 | V+Mn | 100+1000 | Общесанитарный |
| 6. | Диметилбензолы (1,2-диметилбензол; 1,3-диметилбензол; 1,4-диметилбензол) | 1330-20-7 | С8Н10 | 0,3 | Транслокационный |
| 7. | Комплексные гранулированные удобрения (КГУ)*(1) |  |  | 120,0 | Водно-миграционный |
| 8. | Комплексные жидкие удобрения (КЖУ)*(2) |  |  | 80,0 | Водно-миграционный |
| 9. | Марганец | 7439-96-5 | Мп | 1500 | Общесанитарный |
| 10. | Метаналь | 50-00-0 | СН2О | 7,0 | Воздушно-миграционный |
| 11. | Метилбензол | 108-88-3 | С7Н8 | 0,3 | Воздушно-миграционный |
| 12. | (1-метилэтенил)бензол | 25013-15-4 | С9Н10 | 0,5 | Воздушно-миграционный |
| 13. | (1-метилэтил)бензол | 98-82-8 | С9Н12 | 0,5 | Воздушно-миграционный |
| 14. | (1-метилэтил)бензол + (1-метилэтенил)бензол | 98-82-8 + 25013-15-4 | С9Н12 + С9Н10 | 0,5 | Воздушно-миграционный |
| 15. | Мышьяк*(3) | 7440-32-2 | As | 2,0 | Транслокационный |
| 16. | Нитраты (по NO3) | 14797-55-8 | NO3 | 130,0 | Водно-миграционный |
| 17. | Отходы флотации угля (ОФУ)*(4) |  |  | 3000,0 | Водно-миграционный |
| 18. | Ртуть | 7439-97-6 | Hg | 2,1 | Транслокационный |
| 19. | Свинец*(3) | 7439-92-1 | Pb | 32,0 | Общесанитарный |
| 20. | Свинец + ртуть | 7439-92-1 + 7439-97-6 | Pb+Hg | 20,0+1,0 | Транслокационный |
| 21. | Сера | 7704-34-9 | S | 160,0 | Общесанитарный |
| 22. | Серная кислота (по S) | 7664-93-9 | H2SO4 | 160,0 | Общесанитарный |
| 23. | Сероводород (по S) | 7783-06-4 | H2S | 0,4 | Воздушно-миграционный |
| 24 | Суперфосфат (по Р2О5) |  |  | 200,0 | Транслокационный |
| 25. | Сурьма | 7440-36-0 | Sb | 4,5 | Водно-миграционный |
| 26. | Фуран-2-карбальдегид | 39276-09-0 | C5H4O2 | 3,0 | Общесанитарный |
| 27. | Хлорид калия (по К2О) | 7447-40-7 | KCl | 360,0 | Водно-миграционный |
| 28. | Хром шестивалентный | 18540-29-9 | Сr(+6) | 0,05 | Общесанитарный |
| 29. | Этаналь | 75-07-0 | C2H4О | 10 | Воздушно-миграционный |
| 30. | Этенилбензол | 100-42-5 | C8H8 | 0,1 | Воздушно-миграционный |
| Подвижная форма |
| 31. | Кобальт*(5) | 7440-48-4 | Со | 5,0 | Общесанитарный |
| 32. | Марганец, извлекаемый 0,1 н H2SO4: Чернозем Дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН >= 6,0 Извлекаемый ацетатно-аммонийным буфером с рН 4,8: Чернозем Дерново-подзолистая: рН 4,0 рН 5,1 - 6,0 рН >= 6,0 | 7439-96-5 | Мn | 700,0 300,0 400,0 500,0 140,0 60,0 80,0 100,0 | Общесанитарный |
| 33. | Медь*(6) | 7440-50-8 | Сu | 3,0 | Общесанитарный |
| 34. | Никель*(6) | 7440-02-0 | Ni | 4,0 | Общесанитарный |
| 35. | Свинец*(6) | 7439-92-1 | Pb | 6,0 | Общесанитарный |
| 36. | Фтор*(7) | 16984-48-8 | F | 2,8 | Транслокационный |
| 37. | Хром трехвалентный*(6) | 16065-83-1 | Сr(+3) | 6,0 | Общесанитарный |
| 38. | Цинк*(6) | 7440-66-6 | Zn | 23,0 | Транслокационный |
| Водорастворимая форма |
| 39. | Фтор | 16984-48-8 | F | 10,0 | Транслокационный |

______________________________

*(1) КГУ- комплексные гранулированные удобрения состава N:P:K=64:0:15. ПДК КГУ контролируется по содержанию нитратов в почве, которое не должно превышать 76,8 мг/кг абсолютно сухой почвы.

*(2) КЖУ - комплексные жидкие удобрения состава N:P:K=10:34:0 ТУ 6-08-290-74 с добавками марганца не более 0,6% от общей массы. ПДК КЖУ контролируется по содержанию подвижных фосфатов в почве, которое не должно превышать 27,2 мг/кг абсолютно сухой почвы.

*(3) Нормативы мышьяка и свинца для разных типов почв представлены как ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) в другом документе.

*(4) ПДК ОФУ контролируется по содержанию бенз/а/пирена в почве, которое не должно превышать ПДК бенз/а/пирена.

*(5) Подвижная форма кобальта извлекается из почвы ацетатно-натриевым буферным раствором с рН 3,5 и рН 4,7 для сероземов и ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8 для остальных типов почв.

*(6) Подвижная форма элемента извлекается из почвы ацетатно-аммонийным буферным раствором с рН 4,8.

*(7) Подвижная форма фтора извлекается из почвы с рН <= 6,5 0,006 н НСl, с рН >6,5 - 0,03 н K2SO4.

# Примечания к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (International Union of Pure Applied Chemistry, IUРАС) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в миллиграммах вещества на килограмм почвы (мг/кг) - графа 5 - для валовых и подвижных форм их содержания в почве.

Указан лимитирующий показатель вредности (графа 6), по которому установлены нормативы: воздушно-миграционный (воздушно-мигр.), водно-миграционный (водно-мигр.), общесанитарный или транслокационный.

# III. Указатель основных синонимов и их порядковые номера в таблице

| Вещество | Порядковый номер |
| --- | --- |
| Ксилолы (орто-, мета-, пара-) | 6 |
| Формальдегид | 10 |
| Толуол | 11 |
| Изопропилбензол | 13 |
| альфа-метилстирол | 12 |
| Фурфурол | 26 |
| Ацетальдегид | 29 |
| Стирол | 30 |