# Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 февраля 2008 г. N 11104

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2008 г. N 1

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГН 2.1.5.2312-08

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2002, N 1 (ч. I), ст. 1; 2003, N 2, ст. 167; N 27 (ч. I), ст. 2700; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52 (ч. I), ст. 5498; 2007, N 1 (ч. I), ст. 21, ст. 29; N 27, ст. 3213; N 46, ст. 5554; N 49, ст. 6070) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

1. Утвердить гигиенические нормативы ГН 2.1.5.2312-08 - "Дополнение N 1 к гигиеническим нормативам "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.2307-07" <*> (приложение).

--------------------------------

<*> Зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации, регистрационный номер 10923 от 21 января 2008 года.

2. Ввести в действие ГН 2.1.5.2312-08 с 1 апреля 2008 года.

Г.Г.ОНИЩЕНКО

# Приложение

Утверждены

Постановлением Главного

государственного санитарного

врача Российской Федерации

от 14 января 2008 г. N 1

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ (ОДУ)

ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ДОПОЛНЕНИЕ N 1 К ГН 2.1.5.2307-07

Гигиенические нормативы

ГН 2.1.5.2312-08

## Таблица N 1

| N п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ОДУ (мг/л) | Лимитирующий признак вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бензиловый эфир n-нитрофенола | 1145-76-2 | C13H11NO3 | 0,25 | общ. | 3 |
| 2 | 5-бензилокситриптамин | 20776-45-8 | C17H18NO3 | 0,16 | с.-т. | 2 |
| 3 | 5-бензилокситриптамина гидрохлорид | 52055-23-9 | C17H18N2O x HCl = C17H19ClN2O | 0,4 | с.-т. | 2 |
| 4 | 5-бензилокситриптамин-2- карбоновая кислота | 54987-14-3 | C18H18N2O3 | 3,0 | общ. | 3 |
| 5 | 3-(n-бензилокси) фенил- гидразон пиперидона-2,3 | 101783-07-7 | C18H19N3O2 | 2,0 | общ. | 3 |
| 6 | 3-карбэтоксипиперидион-2 | 3731-16-6 | C6H22N2O5 | 0,1 | орг., привк. | 3 |
| 7 | 1-кето-6-бензилокси-1,2,3,4- тетрагидро-бета-карболин | 51086-22-7 | C6H18N2O2 | 3,0 | общ. | 3 |
| 8 | 5-окситриптамин адипинат | 50-67-9 153-98-0 6031-83-7 | C6H13N2O5 = C6H13N2O x C6H13NO3 x C6H10O4 | 0,08 | с.-т. | 2 |
| 9 | Полиоксидоний |  | (C6H12N2 OC8H15N2O2Br)n | 0,04 | с.-т. | 2 |
| 10 | Силилхромат |  | C36H30CrO4Si2 | 0,1 | общ. | 3 |
| 11 | N-фталил-5-бензилокси- триптамин | 53157-45-2 | C25H20N2O3 | 1,0 | общ. | 3 |
| 12 | Хлоргидрат бензилового эфира п-аминофенола | 51388-20-6 | C13H14NOCl | 0,1 | с.-т. | 2 |
| 13 | бета-цианоэтилмалонат | 17216-62-5 | C10H15NO4 | 0,8 | с.-т. | 2 |

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ Chemical Abstracts Service (CAS) /графа 3/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ. Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены Нормативы:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (привк. - придает воде привкус).

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высоко опасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (таблица 2).

## Таблица N 2

(справочно)

Указатель основных синонимов,

технических, торговых и фирменных названий веществ

и их порядковые номера в таблице 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| 3-(2-аминоэтил)-1H-идол-5-ол гександиоат | 8 |
| 3-(2-аминоэтил)-5-оксииндол адипинат | 8 |
| 3-(2-аминоэтил)-5-бензилгидроксихлорид | 2 |
| Бензил-4-нитрофениловый эфир | 1 |
| 4-Бензилоксианилин гидрохлорид | 12 |
| Диэтиловый эфир бета-цианоэтилмалоновой кислоты | 13 |
| 3-карбоэтокси-2-пиперидон | 6 |
| 1-ниитро-4-(фенилметокси)-бензол | 1 |
| 2,3,4,9-тетрагидро-6-(фенилметокси)-1H-пиридо[3,4- b]идол-1-он | 7 |
| Трифенилсиланолхромат (VI) | 10 |
| бис(трифенилсилил) эфир хромовой кислоты | 10 |
| 4-(фенилметокси)бензоламин гидрохлорид | 12 |
| 5-(фенилметокси)-1H-индол-2-карбоновая кислота | 4 |
| 5-(фенилметокси)-1H-индол-3-этиламин | 2 |
| 5-(фенилметокси)-1H-индол-3-этиламин моногидрохлорид | 3 |
| 2-[2-[5-(фенилметокси)-1H-индол-3-ил]этил]-1H- изоиндол-1,3(2Н)-дион | 11 |
| 3[[-4-(фенилметокси)фенил]гидразон]пиперидин-2,3-дион | 5 |
| бета-цианоэтилмалонат (бета-ЦЭМ) | 13 |
| Этил-2-оксо-3-пиперидинкарбоксилат | 6 |